| Перв. Примен. | ЩИ3.418.217 | 56 41 57 40 64 1 8 25 24 Обозначения выводов показаны условно |
| --- | --- | --- |
| Справ.№ Справ.№ вариант с сокращенным тестированием (вывод ХMODE= 1 или неподключен) имеет обозначе- |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |
| Инв № подл |  | Разраб. | Капитаншина |  | 15.12.06 | Микросхемы интегральные 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4 Этикетка | Лит. | Лист | Листов |
|  |  | Пров. | Кудряшов |  | 15.12.06 |  | А |  |  | 1 | 16 |
|  |  | Т.контр, |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.контр | Давидович |  |  |  |  |
|  |  | Утв. | Круглов |  |  |  |  |

ГОСТ2.106-96             Форма 9                               Копировал                                          Формат  А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                         Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                         Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                         Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                         Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                         Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                         Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| зам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                         Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                         Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.106-96                  Форма 9а                       Копировал                                           Формат А4

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв. № дубл |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЩИ3.418.217ЭТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

ГОСТ 2.503-90                  Форма 3                       Копировал                                           Формат А4

# Text boxes

ОТК                     Монтиков       отд. 311                       Ежкова   Гл. конструктор                              Бурмистров

дприятия

6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 95–процентный ресурс (Тр() микросхем –  200000 ч.

6.2 Значение собственной резонансной частоты микросхем не менее 3 кГц.

6.3 Предельная температура p-n-перехода кристалла плюс 150 (С.

6.4 Тепловое сопротивление кристалл-корпус не более  18 (С/Вт.

АЕЯР.431220.195 ТУ

АЕЯР.431220.195 ТУ

.431220.195 ТУ

###### Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Все |  |  |  |  | ПАКД.392-06 |  |  |

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

s                             Н1839ВЖ2

ОАО «Ангстрем»

124460, г. Москва, Зеленоград

63 3130 4955

## Э Т И К Е Т К А

АЕЯР.431280.147 ЭТ

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ Н1839ВЖ2

Двунаправленный мажоритарный элемент с функциями контроля

Категория качества  –  «ВП»

Сертификат № 15 100 0884                     Проверочный аудит

Срок действия  до сентября 2003 г.       № 3330 2625 00 на

Выдан органом сертификации                требования

TÜV CERT TÜV Thuringen e. V.,            ЕН ИСО 9001 (1994–08)

Йена, 27.09.2000 г.

Схема расположения выводов

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Микросхемы чувствительны к воздействию СЭ. Допустимое значение потенциала СЭ не более 200 В.

5.2 Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется применять лак марки               УР–231 по ТУ 6–21–14 или ЭП–730 по ГОСТ 20824 в три слоя.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по                                                      ОСТ 11 073.063 при установке их:

– на некерамические платы как для корпусов типа 4. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов одной микросхемы – не более двух;

– на керамические платы как для корпусов типа 5. Допустимое количество перепаек одной микросхемы – не более трех;

Операцию лужения выводов микросхем  после их формовки и обрезки проводят по                     ОСТ 11 073.063–84  при установке микросхем:

– на некерамические платы (обрезка выводов более 1 мм от корпуса) как для корпусов типа 4. Выводы микросхем должны быть облужены от конца вывода по длине не менее                        1 мм от корпуса с обязательным облуживанием мест перегибов выводов. Допускается  растекание припоя до корпуса. Допустимое количество погружений одних и тех же выводов (с учетом исправления дефектов лужения) – не более двух;

– на керамические платы (обрезка выводов в пределах от 0,8 до 1,0 мм от корпуса) как для корпусов типа 5. Микросхемы погружают в ванну с припоем так, чтобы металлизированные площадки (на боковой и нижней поверхностях корпуса) были полностью покрыты припоем, при этом крышка корпуса и сварной шов должны быть предохранены от контакта с припоем. Время нахождения выводов в расплавленном припое должно быть не более 6 с. Выводы микросхем должны быть облужены на всю длину выводов, включая зону крепления к корпусу. Допустимое количество погружений одной микросхемы не более трех.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку выводов микросхемы с OV1, OV2, OV3 и VСС1, VСС2, VСС3, а пайку остальных выводов – в любой последовательности.

5.3 Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

5.4 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхему должен быть следующим:

– при включении на микросхему сначала подают напряжение питания Ucc, а затем входные напряжения UI, или одновременно;

– при выключении напряжение питания Ucc снимают последним или одновременно с входными напряжениями UI.

5.5 Допускается работа микросхем при времени нарастания и спада входных сигналов tLH и tHL не более 90 нс и при емкости нагрузки CL не более 900 пФ, при этом динамические параметры не гарантируются.

5.6 Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов к выводам микросхем NC (Cвободный вывод).

Все неиспользуемые входы микросхем должны соединяться с шинами “GND” или “UCC”.

5.7 На вход сигнала СЕ перед началом работы или измерений подать сигнал высокого  уровня длительностью не менее tRECCEH.

5.8 В непосредственной близости между объединенными между собой выводами 6, 37, 64 – (VСС1, VСС2, VСС3) и объединенными между собой выводами 26, 32, 60 – (OV1, OV2, OV3) микросхем должен быть подключен керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В.

При маркировке микросхем:

– наносятся конкретные обозначения микросхем  1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ в соответствии с картами заказа;

– буква «А», указывающая на типономинал микросхемы, и буква «У», указывающая на тип корпуса, не маркируется, вместо букв «Б», «В», «Г» – наносятся знаки «(», «((», «(((» соответственно на любом свободном месте поля маркировки;

– знак чувствительности микросхем к СЭ обозначается равносторонним треугольником (Δ) с вершиной, направленной вверх, который совмещен с обозначением первого вывода.

Маркировка упаковки должна содержать, кроме сокращенной маркировки микросхем 1839РЕ1, 1839РЕ1(, 1839РЕ1((, 1839РЕ1((( полное условное обозначение микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и знак чувствительности к СЭ в виде равностороннего треугольника (Δ) с вершиной, направленной вверх.

Для микросхем 1839РЕ1БН4:

( на упаковочной бандероли указывается обозначение микросхемы, номер технических условий, количество пластин и годных микросхем, номер габаритного чертежа (чертежа кристалла), а также знак чувствительности микросхем к СЭ, который обозначается равносторонним треугольником (Δ)   с вершиной, направленной вверх;

( общий вид, габаритные и присоединительные размеры микросхем, а также участки

контактных площадок, к которым допускается производить пайку и сварку, указываются на габаритном чертеже (чертеже кристалла) – (ЩИ7.344.502).

Таблица 1 – Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и контактных площадок микросхем 1839РЕ1БН4

| Номер вывода микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ | Номер контактной площадки микросхем 1839РЕ1БН4 | Обозначение вывода и контактной площадки | Наименование вывода и контактной площадки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | A7 | Вход адресный седьмой |
| 2 | 2 | A6 | Вход адресный шестой |
| 3 | 3 | A5 | Вход адресный пятый |
| 4 | 4 | A4 | Вход адресный четвертый |
| 5 | 5 | А3 | Вход адресный третий |
| 6 | 6 | Vcc1 | Вывод питания от источника напряжения |
| 7 | 7 | D0 | Нулевой разряд данных |
| 8 | – | NC | Свободный вывод |
| 9 | – | NC | Свободный вывод |
| 10 | – | NC | Свободный вывод |
| 11 | 8 | D1 | Первый разряд данных |
| 12 | 9 | D2 | Второй разряд данных |
| 13 | 10 | D3 | Третий разряд данных |
| 14 | 11 | D4 | Четвертый разряд данных |
| 15 | 12 | D5 | Пятый разряд данных |
| 16 | 13 | D6 | Шестой разряд данных |
| 17 | 14 | D7 | Седьмой разряд данных |
| 18 | 15 | D8 | Восьмой разряд данных |
| 19 | 16 | D9 | Девятый разряд данных |
| 20 | 17 | D10 | Десятый разряд данных |

2                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4)

При маркировке микросхем:

– наносятся конкретные обозначения микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ в соответствии с картами заказа;

– буква «А», указывающая на типономинал микросхемы, и буква «У», указывающая на тип корпуса, не маркируется, вместо букв «Б», «В», «Г» – наносятся знаки «(», «((», «(((» соответственно на любом свободном месте поля маркировки;

– знак чувствительности микросхем к СЭ обозначается равносторонним треугольни-                 ком ∆ с вершиной, направленной вверх, который совмещен с обозначением первого вывода.

Маркировка упаковки должна содержать, кроме сокращенной маркировки микросхем 1839РЕ1, 1839РЕ1(, 1839РЕ1((, 1839РЕ1((( полное условное обозначение микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и знак чувствительности к СЭ в виде равностороннего треугольника ( с вершиной, направленной вверх.

Для микросхем 1839РЕ1БН4:

( на упаковочной бандероли указывается обозначение микросхемы, номер технических

условий, количество пластин и годных микросхем, номер габаритного чертежа (чертежа

кристалла), а также знак чувствительности микросхем к СЭ, который обозначается равно-

сторонним треугольником ( с вершиной, направленной вверх

( общий вид, габаритные и присоединительные размеры микросхем, а также участки

контактных площадок, к которым допускается производить пайку и сварку, указываются на габаритном чертеже (чертеже кристалла) – (ЩИ7.344.502).

Таблица 1 – Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхем1839РЕ1АУ,  1839РЕ1БУ,  1839РЕ1ВУ,  1839РЕ1ГУ и контактных площадок микросхем 1839РЕ1БН4

| Номер вывода микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ | Номер контактной площадки микросхем 1839РЕ1БН4 | Обозначение вывода и контактной площадки | Наименование вывода и контактной площадки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | А7 | Вход адресный седьмой |
| 2 | 2 | А6 | Вход адресный шестой |
| 3 | 3 | А5 | Вход адресный пятый |
| 4 | 4 | А4 | Вход адресный четвертый |
| 5 | 5 | А3 | Вход адресный третий |
| 6 | 6 | VCC1 | Вывод питания от источника напряжения |
| 7 | 7 | D0 | Нулевой разряд данных |
| 8 | – | NC | Свободный вывод |
| 9 | – | NC | Свободный вывод |
| 10 | – | NC | Свободный вывод |
| 11 | 8 | D1 | Первый разряд данных |
| 12 | 9 | D2 | Второй разряд данных |
| 13 | 10 | D3 | Третий разряд данных |
| 14 | 11 | D4 | Четвертый разряд данных |
| 15 | 12 | D5 | Пятый разряд анных |
| 16 | 13 | D6 | Шестой разряд данных |
| 17 | 14 | D7 | Седьмой разряд данных |
| 18 | 15 | D8 | Восьмой разряд данных |
| 19 | 16 | D9 | Девятый разряд данных |
| 20 | 17 | D10 | Десятый разряд данных |
| 21 | 18 | D11 | Одиннадцатый разряд данных |
| 22 | 19 | D12 | Двенадцатый разряд данных |
| 23 | 20 | D13 | Тринадцатый разряд данных |
| 24 | 21 | D14 | Четырнадцатый разряд данных |

Ключ

Лист 12

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных микросхем требованиям АЕЯР.431210.092 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также указаний по применению, приведенных в настоящей ЭТ и ТУ на микросхемы.

Гарантийный срок хранения микросхем, численно равный гамма–процентному сроку сохраняемости (Тсγ ) указанному в пунктах 2.2 и 2.3 настоящей ЭТ,  исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме.

Гарантийная наработка до отказа (Tн) микросхем, численно равная наработке до отказа (Tн) указанной в пунктах 2.1 и 2.3 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме, в пределах гарантийного срока хранения.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1839РЕ1У соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по                                                                                              от  ______________

указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата

штамп СКК           _______________________________________          ШТАМП ПЗ

(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку

или общий)                (помещают в случае проставки общего

штампа СКК)

ШТАМП «Перепроверка произведена______________________»

дата

Приняты по                                                                                              от ______________

указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата

штамп СКК                                                                                               ШТАМП ПЗ

(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку

или общий)                (помещают в случае проставки общего

штампа СКК)

Цена договорная

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Выходная емкость, пФ | CO | – | 10 | 25(10 |
| 1) Для микросхем 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ. 2) С учетом всех паразитных емкостей. 3) Для нормального функционирования микросхемы необходимо перед началом работы подать на вход СЕ сигнал высокого уровня c временем восстановления t RECCEH ≥ (250,0±2,5) нс. 4) Для микросхем 1839РЕ1АУ. 5) Для микросхем 1839РЕ1БУ. 6) При превышении указанного времени определение временных параметров микросхемы производят с момента установления входных напряжений высокого UIН и низкого UIL уровня Примечания 1 Временные параметры по пунктам 8 – 13 настоящей таблицы являются режимными, их значения проверяют косвенно при проверке времени выборки разрешения по низкому уровню tACEL. 2 Электрические параметры микросхем в процессе и после воздействия специальных факторов соответствуют нормам, указанным в пунктах 1 – 13 настоящей таблицы для крайних значений рабочей температуры среды, а в пунктах 14, 15 – для нормальных климатических условий [Т = (25(10)(С] 3 Электрические параметры микросхем 1839РЕ1БН4 при приемке и поставке соответствуют нормам электрических параметров при приемке и поставке микросхем 1839РЕ1БУ при нормальных климатических условиях |

Предельно–допустимый и предельный режим эксплуатации

Таблица 3 – Предельно-допустимый и предельный режим эксплуатации микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и микросхем 1839РЕ1БН4 в составе МСБ в диапазоне рабочих температур среды

| Наименование параметра режима, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Предельно-допусти-мый режим | Предельный режим |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более | не менее | не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Напряжение питания, В | UCC | 4,5 | 5,5 | – | 7,0 |
| Напряжение на любом выводе, В | U | –0,4 | (UCC+0,4) но не более 5,7 | –0,45 | (UCC+0,5) но не более 7,0 |
| Входное напряжение низкого уровня, В | UIL | –0,4 | 0,81) | –0,45 | – |
| Выходной ток низкого уровня, мА | IOL | – | 2,0 | – | 5,02) |
| Выходной ток высокого уровня, мА | IOH | – | 1,2 | – | 5,02) |
| Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | fС | ( | 5,55 | ( | ( |
|  |  |  | 4,0 |  |  |
|  |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  | 5,0 |  |  |
| Время нарастания и спада входных сигналов, нс | tLH, tHL | – | 53), 4) | – | 100 |
| Емкость нагрузки, пФ | CL | – | 504), 5) | – | 1000 |
| 1) C учетом всех видов помех. 2) Выходной ток низкого IOL и высокого IOH уровня не должен превышать 50 мА при их длительности tW ≤ 200 нс. 3) При превышении указанного времени определение временных параметров микросхемы производят с момента установления входных напряжений высокого UIН и низкого UIL уровня. 4) При контроле параметров 5) С учетом всех паразитных емкостей |

Лист 14

– на керамические платы (обрезка выводов в пределах от 0,8 до 1,0 мм от корпуса) как для корпусов типа 5. Микросхемы погружают в ванну с припоем так, чтобы металлизированные площадки (на боковой и нижней поверхностях корпуса) были полностью покрыты припоем, при этом крышка корпуса и сварной шов должны быть предохранены от контакта с припоем. Время нахождения выводов в расплавленном припое должно быть не более 6 с. Выводы микросхем должны  быть облужены на всю длину выводов, включая зону крепления к корпусу. Допустимое количество погружений одной микросхемы не более трех.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие            передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку выводов микросхемы с OV1, OV2, OV3 и VСС1, VСС2, VСС3, а пайку остальных выводов – в любой последовательности.

5.3 Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

5.4 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхему должен быть следующим:

– при включении на микросхему сначала подают напряжение питания Ucc, а затем входные напряжения UI, или одновременно;

– при выключении напряжение питания Ucc снимают последним или одновременно с входными напряжениями UI.

5.5 Допускается работа микросхем при времени нарастания и спада входных сигналов tLH и tHL                           не более 90 нс и при емкости нагрузки CL не более 900 пФ, при этом динамические параметры не гарантируются.

5.6 Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов к выводам микросхем NC (Cвободный вывод).

Все неиспользуемые входы микросхем должны соединяться с шинами “GND” или “UCC”.

5.7 На вход сигнала СЕ перед началом работы или измерений подать сигнал высокого уровня длительностью не менее tRECCEH.

5.8 В непосредственной близости между объединенными между собой выводами 6, 37, 64 – (VСС1, VСС2, VСС3) и объединенными между собой выводами 26, 32, 60 – (OV1, OV2, OV3) микросхем должен быть подключен керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В.

6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 95–процентный ресурс (Тр() микросхем –  200000 ч.

6.2 Значение собственной резонансной частоты микросхем не менее 3 кГц.

6.3 Предельная температура p-n-перехода кристалла плюс 150 (С.

6.4 Тепловое сопротивление кристалл-корпус не более  18 (С/Вт.

9                        (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839БН4)

9               			           (1839РЕ1У)

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Длительность сигнала разрешения СЕ по низкому уровню, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | tWСEL | 120 | – | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  | 170 |  |  |
|  |  | 130 |  |  |
|  |  | 140 |  |  |
| 11 Время восстановления сигнала разрешения СЕ по высокому уровню, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | tRECCEH | 60 | – | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  | 80 |  |  |
|  |  | 70 |  |  |
|  |  | 60 |  |  |
| 12 Время установления сигнала разрешения СЕ при спаде после смены сигнала адреса (А0 – А13) по низкому/высокому уровню, нc | tSU (AL/H – CEL) | 20 | – | 25(10 –60 125, 851) |
| 13 Время нарастания и спада входных сигналов, нс | tLH, tHL | – | 56) | 25(10 –60 125, 851) |
| 14 Входная емкость, пФ | СI | – | 10 | 25(10 |
| 15 Выходная емкость, пФ | CO | – | 10 | 25(10 |
| 1) Для микросхем 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ. 2) С учетом всех паразитных емкостей. 3) Для нормального функционирования микросхемы необходимо перед началом работы подать на вход СЕ сигнал высокого уровня c временем восстановления t RECCEH ≥ (250,0±2,5) нс. 4) Для микросхем 1839РЕ1АУ. 5) Для микросхем 1839РЕ1БУ. 6) При превышении указанного времени определение временных параметров микросхемы производят с момента установления входных напряжений высокого UIН и низкого UIL уровня Примечания 1 Временные параметры по пунктам 8 – 13 настоящей таблицы являются режимными, их значения проверяют косвенно при проверке времени выборки разрешения по низкому уровню tACEL. 2 Электрические параметры микросхем в процессе и после воздействия специальных факторов соответствуют нормам, указанным в пунктах 1 – 13 настоящей таблицы для крайних значений рабочей температуры среды, а в пунктах 14, 15 – для нормальных климатических условий [Т = (25(10)(С] 3 Электрические параметры микросхем 1839РЕ1БН4 при приемке и поставке соответствуют нормам электрических параметров при приемке и поставке микросхем 1839РЕ1БУ при нормальных климатических условиях |

5                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839БН4)

5     			           (1839РЕ1У)

▲

ОАО «Ангстрем»

124460, г. Москва,

Зеленоград

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1839РЕ1АУ–Х, 1839РЕ1БУ–Х, 1839РЕ1ВУ–Х, 1839РЕ1ГУ–Х соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092ТУ и микросхемы 1839РЕ1БН4 соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092ТУ  и РД 11 0723 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по                                                                                              от ______________

указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата

штамп СКК           _______________________________________        ШТАМП ПЗ

(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку

или общий)                (помещают в случае проставки общего

штампа СКК)

ШТАМП «Перепроверка произведена______________________»

дата

Приняты по                                                                                              от ______________

указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата

штамп СКК                                                                                               ШТАМП ПЗ

(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку

или общий)                (помещают в случае проставки общего

штампа СКК)

Цена договорная

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Микросхемы чувствительны к воздействию СЭ. Допустимое значение потенциала СЭ                                    не более 200 В.

5.2 Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется применять лак марки УР–231 по                             ТУ 6–21–14 или ЭП–730 по ГОСТ 20824 в три слоя.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063                         при установке их:

– на некерамические платы как для корпусов типа 4. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов одной микросхемы – не более двух;

– на керамические платы как для корпусов типа 5. Допустимое количество перепаек одной микросхемы – не более трех;

Операцию лужения выводов микросхем  после их формовки и обрезки проводят по                     ОСТ 11 073.063–84  при установке микросхем:

– на некерамические платы (обрезка выводов более 1 мм от корпуса) как для корпусов типа 4. Выводы микросхем должны быть облужены от конца вывода по длине не менее 1 мм от корпуса с обязательным облуживанием мест перегибов выводов. Допускается  растекание припоя до корпуса. Допустимое количество погружений одних и тех же выводов (с учетом исправления дефектов лужения) – не более двух;

8                        (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839БН4)

Лист 13

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка  (Tнм) микросхем и микросхем в составе МСБ в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ и настоящей этикеткой, – 100000 ч, а в облегченных                                режимах: при Ucc = 5 В (3% и температуре (25(10) (С – 120000 ч.

2.2 Минимальный срок сохраняемости (Тсм ) микросхем и микросхем в составе МСБ при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и  температурой окружающей среды от плюс 5 до плюс 15(С и относительной влажности 55 % при температуре плюс 15 (С или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, – 25 лет.

Минимальный срок сохраняемости микросхем 1839РЕ1БН4:

– в упаковке предприятия–поставщика: в неотапливаемых хранилищах – 16,5 лет,                        под навесом –12, 5 лет, на открытой площадке – хранение не допускается;

– вмонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта) или в комплекте ЗИП:          в неотапливаемых хранилищах – 16,5 лет, под навесом и на открытой площадке – 12,5 лет.

2.3 Срок хранения микросхем 1839РЕ1БН4 с даты отгрузки до даты их герметизации

в составе МСБ – 12 месяцев.

На протяжении этого срока допускается:

– хранение микросхем у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя в условиях

отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 15 (С и относительной влажности 55 % при температуре плюс 15 (С в течение 4 месяцев;

– нахождение микросхем после их изъятия предприятием-потребителем из упаковки                  предприятия-изготовителя в период производства МСБ до герметизации – 2 месяца, для неаттестованного производства. Для аттестованного производства допускается увеличение времени производства МСБ до 8 месяцев при согласовании с предприятием-изготовителем микросхем условий изготовления МСБ.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемых микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ требованиям АЕЯР.431210.092ТУ, а микросхем 1839РЕ1БН4 всем требованиям АЕЯР.431210.092ТУ и РД 11 0723, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также указаний по применению, приведенных в настоящей ЭТ и ТУ на микросхемы.

Гарантийный минимальный срок сохраняемости, численно равный минимальному сроку              сохраняемости микросхем (Тсм ), указанному в пункте 2.2 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме.

Гарантийная минимальная наработка микросхем, численно равная минимальной наработке (Тнм), указанной в пункте 2.1 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме в пределах срока сохраняемости.

Изготовитель гарантирует работоспособность микросхем 1839РЕ1БН4 в составе МСБ при условии выполнения указаний РД 11 0723 и АЕЯР.431210.092ТУ.

При оценке потребителем соответствия электрических параметров микросхем 1839РЕ1БН4 требованиям АЕЯР.431210.092ТУ и РД 11 0723 необходимо руководствоваться:

– до их герметизации в составе МСБ в течение 12 месяцев с даты отгрузки микросхем – нормами при приемке и поставке;

– в процессе эксплуатации МСБ, в том числе при испытаниях и при хранении микросхем в составе МСБ – нормами в течение наработки до отказа (пункты 2.1 и 2.4 настоящей ЭТ);

– при хранении микросхем в составе МСБ в упаковке поставщика и ЗИП – нормами в течение гамма–процентного срока сохраняемости (пункты 2.2 и 2.4 настоящей ЭТ).

7                        (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839БН4)

ПРЕДЕЛЬНО–ДОПУСТИМЫЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3 – Предельно-допустимый и предельный режим эксплуатации микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ и микросхем 1839РЕ1БН4 в составе МСБ в диапазоне           рабочих температур среды

| Наименование параметра режима, единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Предельно-допустимый режим | Предельный режим |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более | не менее | не более |
| Напряжение питания, В | UCC | 4,5 | 5,5 | – | 7,0 |
| Напряжение на любом выводе, В | U | –0,4 | (UCC+0,4) но не более 5,7 | –0,45 | (UCC+0,5) но не более 7,0 |
| Входное напряжение низкого уровня, В | UIL | –0,4 | 0,81) | –0,45 | – |
| Выходной ток низкого уровня, мА | IOL | – | 2,0 | – | 5,02) |
| Выходной ток высокого уровня, мА | IOH | – | 1,2 | – | 5,02) |
| Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | fС | ( | 5,55 | ( | ( |
|  |  |  | 4,0 |  |  |
|  |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  | 5,0 |  |  |
| Время нарастания и спада входных сигналов, нс | tLH, tHL | – | 53), 4) | – | 100 |
| Емкость нагрузки, пФ | CL | – | 504), 5) | – | 1000 |
| 1) C учетом всех видов помех. 2) Выходной ток низкого IOL и высокого IOH уровня не должен превышать 50 мА при их длительности tW ≤ 200 нс. 3) При превышении указанного времени определение временных параметров микросхемы производят с момента установления входных напряжений высокого UIН и низкого UIL уровня. 4) При контроле параметров 5) С учетом всех паразитных емкостей |

1.2 Содержание драгоценных материалов на 1000 шт.:

–  золото – ________________г;

–  серебро –_______________г,

в том числе:

– золото – ____________ г/мм на 64000 выводах длиной _____________ мм для микросхем

1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ

Проставляется на конкретно поставляемую микросхему

Драгоценных материалов не содержится в микросхемах 1839РЕ1БН4-Х.

1.3 Цветных металлов не содержится

6                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839БН4)

Ключ

и знак чувствительности к СЭ

56                              41

57                                                                 40

64

1

- 25

9                              24

- 24

9	            	         24

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Подлинник этикетки со штампом ЩИ3.418.217 ЭТ		1 – 9, 15, 16

2 Оригинал этикетки (листы без штампа на страницах,
	   имеющих свою нумерацию)					10 – 14

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

s                                                                 (1839РЕ1АУ____, (1839РЕ1БУ___, (1839РЕ1ВУ___,

(1839РЕ1ГУ____, (1839РЕ1БН4____

проставляется знак «(» в поле ( перед наименованием поставляемой

конкретной микросхемой, а над чертой ____- конкретный  регистра-

ционный номер карты заказа (Х–согласно формы карты заказа)

Код ОКП

63 3129 0515 – 1839РЕ1АУ

63 3131 9085 – 1839РЕ1БУ

63 3133 1925 – 1839РЕ1ВУ

63 3133 1935 – 1839РЕ1ГУ

63 3131 9665 – 1839РЕ1БН4

Э Т И К Е Т К А

ЩИ3.418.217ЭТ

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ

и бескорпусные 1839РЕ1БН4

Постоянное запоминающее устройство (масочное)

Категория качества – «ВП»

Конструктивно-технологическое исполнение: микросхемы 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ  поставляются в металлокерамическом корпусе Н18.64–3В (с золотым покрытием), а микросхемы 1839РЕ1БН4 – в бескорпусном исполнении на общей пластине.

Схема расположения выводов

Обозначения выводов показаны условно

Первый вывод микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ обозначен равносторонним треугольником (∆) с вершиной, направленной вверх, который расположен рядом с первым выводом на крышке корпуса (9 вывод сверху или 8 вывод снизу) и совмещен со знаком чувствительности к СЭ.

Первая контактная площадка для микросхем 1839РЕ1БН4 обозначается цифрой «1».

Нумерация контактных площадок против часовой стрелки.

1                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4)

Обозначения выводов показаны условно

1               			           (1839РЕ1У)

Лист  11

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 18 | D11 | Одиннадцатый разряд данных |
| 22 | 19 | D12 | Двенадцатый разряд данных |
| 23 | 20 | D13 | Тринадцатый разряд данных |
| 24 | 21 | D14 | Четырнадцатый разряд данных |
| 25 | 22 | D15 | Пятнадцатый разряд данных |
| 26 | 23 | OV1 | Общий вывод |
| 27 | 24 | A0 | Вход адресный нулевой |
| 28 | 25 | A2 | Вход адресный второй |
| 29 | 26 | A12 | Вход адресный двенадцатый |
| 30 | 27 | A1 | Вход адресный первый |
| 31 | 28 | A13 | Вход адресный тринадцатый |
| 32 | 29 | OV2 | Общий вывод |
| 33 | 30 | A8 | Вход адресный восьмой |
| 34 | 31 | A9 | Вход адресный девятый |
| 35 | – | NC | Свободный вывод |
| 36 | – | NC | Свободный вывод |
| 37 | 32 | VCC2 | Вывод питания от источника напряжения |
| 38 | 33 | D16 | Шестнадцатый разряд данных |
| 39 | – | NC | Свободный вывод |
| 40 | – | NC | Свободный вывод |
| 41 | – | NC | Свободный вывод |
| 42 | 34 | D17 | Семнадцатый разряд данных |
| 43 | 35 | D18 | Восемнадцатый разряд данных |
| 44 | 36 | D19 | Девятнадцатый разряд данных |
| 45 | 37 | D20 | Двадцатый разряд данных |
| 46 | 38 | D21 | Двадцать первый разряд данных |
| 47 | 39 | D22 | Двадцать второй разряд данных |
| 48 | 40 | D23 | Двадцать третий разряд данных |
| 49 | 41 | D24 | Двадцать четвертый разряд данных |
| 50 | 42 | D25 | Двадцать пятый разряд данных |
| 51 | 43 | D26 | Двадцать шестой разряд данных |
| 52 | 44 | D27 | Двадцать седьмой разряд данных |
| 53 | 45 | D28 | Двадцать восьмой разряд данных |
| 54 | 46 | D29 | Двадцать девятый разряд данных |
| 55 | 47 | D30 | Тридцатый разряд данных |
| 56 | – | NC | Свободный вывод |
| 57 | – | NC | Свободный вывод |
| 58 | 48 | D31 | Тридцать первый разряд данных |
| 59 | – | NC | Свободный вывод |
| 60 | 49 | OV3 | Общий вывод |
| 61 | 50 | А11 | Одиннадцатый разряд адреса |
| 62 | 51 | А10 | Десятый разряд адреса |
| 63 | 52 | СЕ | Сигнал разрешения |
| 64 | 53 | VCC3 | Вывод питания от источника напряжения |

3                         (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4)

3               			           (1839РЕ1У)

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры

Таблица 2 – Электрические параметры микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, при приемке и поставке

| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | Буквенное обоз- начение | Норма | Температура, (С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Выходное напряжение низкого уровня, В при Ucc ( 4,5 В и IOL ( 2,0 мА (RL ( 10 МОм) |  |  | 0,4 (0,1) | 25(10 |
|  |  |  | 0,5 (0,1) | –60 125, 85 1) |
| 2 Выходное напряжение высокого уровня, В при Ucc = 4,5 B и IOH ( 1,2 мА (RL ( 10 МОм) | UOH | 2,4 (4,4) | – | 25(10 –60 125, 851) |
| 3 Ток потребления в режиме хранения, мА при Ucc ( 5,5 B | ICCS | – | 1 | 25(10 –60 125, 851) |
| 4 Динамический ток потребления, мА при Ucc ( 5,5 В, tCYR = 1 мкс, RL ( 10 МОм и CL ( 50 пФ2) | ICCO3) | – | 10 | 25(10 –60 125, 851) |
| 5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, мкА при Ucc ( 5,5 B | ILIL, ILIH | – | 5 | 25(10 –60 125, 851) |
| 6 Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии «Выключено», мкА при UCC ( 5,5 В, UOZL = 0 В и UOZH = UCC | IOZL, IOZH | – | 5 | 25(10 –60 125, 851) |
| 7 Время выборки разрешения по сигналу СЕ по низкому уровню, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ при UCC ( 4,5 В, t CYR ( (180 4) , 250 5), 200 1) ) нс и СL( 50 пФ 2) | tACEL | – | 100 | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  |  | 150 |  |
|  |  |  | 110 |  |
|  |  |  | 120 |  |
| 8 Время цикла считывания, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | tCYR | 180 | – | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  | 250 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 9 Длительность сигнала адреса (А0 – А13) по низкому/высокому уровню, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | tWAL/H | 150 | – | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  | 210 |  |  |
|  |  | 160 |  |  |
|  |  | 170 |  |  |

4                                    (1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ,

1839РЕ1ГУ, 1839РЕ1БН4)

Лист  10

ОАО «Ангстрем»

124460, г. Москва,

Зеленоград

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемых микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ требованиям АЕЯР.431210.092ТУ,          а микросхем 1839РЕ1БН4 всем требованиям АЕЯР.431210.092ТУ и РД 11 0723, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также указаний по применению, приведенных в настоящей ЭТ и ТУ на микросхемы.

Гарантийный минимальный срок сохраняемости, численно равный минимальному сроку сохраняемости микросхем (Тсм ), указанному в пункте 2.2 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме.

Гарантийная минимальная наработка микросхем, численно равная минимальной наработке (Тнм), указанной в пункте 2.1 настоящей ЭТ, исчисляется с даты их изготовления, нанесенной на микросхеме в пределах срока сохраняемости.

Изготовитель гарантирует работоспособность микросхем 1839РЕ1БН4  в составе МСБ при условии  выполнения указаний РД 11 0723 и АЕЯР.431210.092ТУ.

При оценке потребителем соответствия электрических параметров микросхем 1839РЕ1БН4 требованиям АЕЯР.431210.092ТУ и РД 11 0723 необходимо руководствовать-

ся:

– до их герметизации в составе МСБ в течение 12 месяцев с даты отгрузки микросхем – нормами при приемке и поставке;

– в процессе эксплуатации МСБ, в том числе при испытаниях и при хранении микросхем в составе МСБ – нормами в течение наработки до отказа (пункты 2.1 и 2.4 настоящей ЭТ);

– при хранении микросхем в составе МСБ в упаковке поставщика и ЗИП – нормами в течение гамма–процентного срока сохраняемости (пункты 2.2 и 2.4 настоящей ЭТ).

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1839РЕ1АУ–Х, 1839РЕ1БУ–Х, 1839РЕ1ВУ–Х, 1839РЕ1ГУ–Х соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092ТУ и микросхемы 1839РЕ1БН4–Х соответствуют техническим условиям АЕЯР.431210.092ТУ  и РД 11 0723 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по                                                                                              от  ______________

указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата

штамп СКК           _______________________________________        ШТАМП ПЗ

(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку

или общий)                (помещают в случае проставки общего

штампа СКК)

ШТАМП «Перепроверка произведена______________________»

дата

Приняты по                                                                                              от ______________

указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)                дата

штамп СКК                                                                                               ШТАМП ПЗ

(индивидуальный       подпись лица, ответственного за приемку

или общий)                (помещают в случае проставки общего

штампа СКК)

Цена договорная

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 22 | D15 | Пятнадцатый разряд данных |
| 26 | 23 | OV1 | Общий вывод |
| 27 | 24 | A0 | Вход адресный нулевой |
| 28 | 25 | A2 | Вход адресный второй |
| 29 | 26 | A12 | Вход адресный двенадцатый |
| 30 | 27 | A1 | Вход адресный первый |
| 31 | 28 | A13 | Вход адресный тринадцатый |
| 32 | 29 | OV2 | Общий вывод |
| 33 | 30 | A8 | Вход адресный восьмой |
| 34 | 31 | A9 | Вход адресный девятый |
| 35 | – | NC | Свободный вывод |
| 36 | – | NC | Свободный вывод |
| 37 | 32 | VCC2 | Вывод питания от источника напряжения |
| 38 | 33 | D16 | Шестнадцатый разряд данных |
| 39 | – | NC | Свободный вывод |
| 40 | – | NC | Свободный вывод |
| 41 | – | NC | Свободный вывод |
| 42 | 34 | D17 | Семнадцатый разряд данных |
| 43 | 35 | D18 | Восемнадцатый разряд данных |
| 44 | 36 | D19 | Девятнадцатый разряд данных |
| 45 | 37 | D20 | Двадцатый разряд данных |
| 46 | 38 | D21 | Двадцать первый разряд данных |
| 47 | 39 | D22 | Двадцать второй разряд данных |
| 48 | 40 | D23 | Двадцать третий разряд данных |
| 49 | 41 | D24 | Двадцать четвертый разряд данных |
| 50 | 42 | D25 | Двадцать пятый разряд данных |
| 51 | 43 | D26 | Двадцать шестой разряд данных |
| 52 | 44 | D27 | Двадцать седьмой разряд данных |
| 53 | 45 | D28 | Двадцать восьмой разряд данных |
| 54 | 46 | D29 | Двадцать девятый разряд данных |
| 55 | 47 | D30 | Тридцатый разряд данных |
| 56 | – | NC | Свободный вывод |
| 57 | – | NC | Свободный вывод |
| 58 | 48 | D31 | Тридцать первый разряд данных |
| 59 | – | NC | Свободный вывод |
| 60 | 49 | OV3 | Общий вывод |
| 61 | 50 | A11 | Одиннадцатый разряд адреса |
| 62 | 51 | A10 | Десятый разряд адреса |
| 63 | 52 | CE | Сигнал разрешения |
| 64 | 53 | VCC3 | Вывод питания т источника напряжения |

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры

Таблица 1 – Электрические параметры микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ при приемке и поставке

| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | Буквенное обозначение | Норма | Темпера-тура, (С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Выходное напряжение низкого уровня, В при Ucc ≥ 4,5 B и IOL ( 2,0 мА (RL ( 10 МОм) | UOL | – | 0,4 (0,1) | 25(10 |
|  |  |  | 0,5 (0,1) | –60 125, 851) |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Выходное напряжение высокого уровня, В при Ucc = 4,5 B и IOH ( 1,2 мА (RL ( 10 МОм) | UOH | 2,4 (4,4) | – | 25(10 –60 125, 851) |
| 3 Ток потребления в режиме хранения, мА при Ucc ( 5,5 B | ICCS | – | 1 | 25(10 –60 125, 851) |
| 4 Динамический ток потребления, мА при Ucc ( 5,5 В, tCYR = 1 мкс, RL ( 10 МОм и CL ( 50 пФ2) | ICCO3) | – | 10 | 25(10 –60 125, 851) |
| 5 Ток утечки низкого и высокого уровня на входе, мкА при Ucc ( 5,5 B | ILIL, ILIH | – | 5 | 25(10 –60 125, 851) |
| 6 Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии «Выключено», мкА при UCC ( 5,5 В, UOZL = 0 В и UOZH = UCC | IOZL, IOZH | – | 5 | 25(10 –60 125, 851) |
| 7 Время выборки разрешения по сигналу СЕ по низкому уровню, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ при UCC ( 4,5 В, t CYR ( (180 4) , 250 5), 200 1) ) нс и СL( 50 пФ 2) | tACEL | – | 100 | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  |  | 150 |  |
|  |  |  | 110 |  |
|  |  |  | 120 |  |
| 8 Время цикла считывания, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | tCYR | 180 | – | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  | 250 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 9 Длительность сигнала адреса (А0 – А13) по низкому/высокому уровню, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | tWAL/H | 150 | – | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  | 210 |  |  |
|  |  | 160 |  |  |
|  |  | 170 |  |  |
| 10 Длительность сигнала разрешения СЕ по низкому уровню, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | tWСEL | 120 | – | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  | 170 |  |  |
|  |  | 130 |  |  |
|  |  | 140 |  |  |
| 11 Время восстановления сигнала разрешения СЕ по высокому уровню, нс 1839РЕ1АУ 1839РЕ1БУ 1839РЕ1ВУ 1839РЕ1ГУ | tRECCEH | 60 | – | 25(10 –60 125, 851) |
|  |  | 80 |  |  |
|  |  | 70 |  |  |
|  |  | 60 |  |  |
| 12 Время установления сигнала разрешения СЕ при спаде после смены сигнала адреса (А0 – А13) по низкому/высокому уровню, нc | tSU (AL/H – CEL) | 20 | – | 25(10 –60 125, 851) |
| 13 Время нарастания и спада входных сигналов, нс | tLH, tHL | – | 56) | 25(10 –60 125, 851) |
| 14 Входная емкость, пФ | СI | – | 10 | 25(10 |

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

s                                                    (1839РЕ1АУ___, (1839РЕ1БУ___, 1839РЕ1ВУ___,

(1839РЕ1ГУ___, (1839РЕ1БН4___

проставляется знак «√» в поле ( перед наименованием

поставляемой конкретной микросхемой, а над чертой ____ -

конкретный регистрационный номер карты заказа

(Х–согласно формы карты заказа)

63 3129 0515 – 1839РЕ1АУ

63 3131 9085 – 1839РЕ1БУ

63 3133 1925 – 1839РЕ1ВУ

63 3133 1935 – 1839РЕ1ГУ

63 3131 9665 – 1839РЕ1БН4

Э Т И К Е Т К А

ЩИ3.418.217ЭТ

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ                      И БЕСКОРПУСНЫЕ 1839РЕ1БН4

Постоянное запоминающее устройство (масочное)

Категория качества – «ВП»

Конструктивно-технологическое исполнение: микросхемы 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ поставляются в металлокерамическом корпусе Н18.64–3В (с золотым покрытием), а микросхемы 1839РЕ1БН4 – в бескорпусном исполнении на общей пластине.

Схема расположения выводов

- 41

57                                                           40

64

1

- 25

Ключ

и знак чувствительности  к СЭ           9                         24

Обозначения  выводов показаны условно

Первый вывод микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ обозначен равносторонним треугольником (∆) с вершиной, направленной вверх, который расположен рядом с первым выводом на крышке корпуса (9 вывод сверху или 8 вывод снизу) и совмещен со знаком чувствительности к СЭ.

Первая контактная площадка для микросхем 1839РЕ1БН4 обозначается цифрой «1».

Нумерация контактных площадок против часовой стрелки.

## МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 1637РУ1У

Оперативное запоминающее устройство (статическое)

63 3131 9725

Микросхемы интегральные

1637РУ1У

1.2 Содержание драгоценных материалов на 1000 шт.:

–  золото – ________________г;

–  серебро –_______________г,

в том числе:

- золото – ____________ г/мм на 64000 выводах длиной _____________ мм для микросхем 1839РЕ1АУ, 1839РЕ1БУ, 1839РЕ1ВУ, 1839РЕ1ГУ

Проставляется на конкретно поставляемую микросхему

Драгоценных материалов не содержится в микросхемах 1839РЕ1БН4.

1.3 Цветных металлов не содержится

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка  (Tнм) микросхем и микросхем в составе МСБ в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ и настоящей этикеткой, – 100000 ч, а в облегченных режимах: при Ucc = 5 В (3% и температуре (25(10) (С – 120000 ч.

2.2 Минимальный срок сохраняемости (Тсм ) микросхем и микросхем в составе МСБ при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой окружающей среды от плюс 5 до плюс 15(С и относительной влажности 55 % при температуре плюс 15 (С или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, – 25 лет.

Минимальный срок сохраняемости микросхем 1839РЕ1БН4:

– в упаковке предприятия–поставщика: в неотапливаемых хранилищах – 16,5 лет,                        под навесом –12, 5 лет, на открытой площадке – хранение не допускается;

– вмонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта) или в комплекте ЗИП: в неотапливаемых хранилищах – 16,5 лет, под навесом и на открытой площадке – 12,5 лет.

2.3 Срок хранения микросхем 1839РЕ1БН4 с даты отгрузки до даты их герметизации

в составе МСБ – 12 месяцев.

На протяжении этого срока допускается:

– хранение микросхем у потребителя в упаковке предприятия-изготовителя в условиях

отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха при температуре окру-

жающей среды от плюс 5 до плюс 15 (С и относительной влажности 55 % при температуре

плюс 15 (С в течение 4 месяцев;

– нахождение микросхем после их изъятия предприятием-потребителем из упаковки

предприятия-изготовителя в период производства МСБ до герметизации – 2 месяца, для неаттестованого производства. Для аттестованного производства допускается увеличение

времени производства МСБ до 8 месяцев при согласовании с предприятием-изготовителем микросхем условий изготовления МСБ.